pROJETO DE quadro de distribuição terminal

Memorial descritivo para QDT para alimentação e proteção de gabinetes dos paineís de LED full color publicitários Mundo LED

Cliente: Rafaela - Mundo LED
Engª Valquiria Fenelon Pereira
CREA nº 2602172820

Várzea Alegre - Março/2022

Tabela 1: Tabela com Carga dos modelos de Painel Full Color
## Influências externas

# Especificações Técnicas
## 7.1 Condutores elétricos

.

⚠ A escolha dos cabos devem ser realizadas conforme a Norma 5410.

# Calculos Básicos

Circuito	Formula
Monofásico (F + N)	I_{p}=P_{n} over {V cdot cos %varphi cdot %eta}
Trifásico (3F + N)	I_{p}=P_{n} over { sqrt{3} cdot V CDOT cos %varphi cdot %eta}

Sendo:
I_{p} - Corrente de projeto (A);
Pn – Potência elétrica nominal (W);
V – Tensão elétrica entre fase (V);
η – Rendimento considerado = 1;
cos φ - fator de potência (considerado = 1)
Numero de condutores carregados:
- 2 para alimentação de quadro monofásico e circuitos de distribuição;
- 3 para alimentação de quadro trifásico.
Tabela 2: Capacidade de condução de corrente (A) para metodo B1; condutor de cobre, 70°C, PVC, temperatura ambiente 30°C(ar). Fonte tabela 36 NBR 5410:2004
Seções de nominais mm2	2 condures	3 condutores
2,5	24	21
4	32	28
6	41	36
10	57	50
16	76	68
25	101	89

## Proteção
### Proteção contra Sobrecorrente (Sobrecarga e curto-circuito)

(a) I_{p} leslant I_{n} leslant I_{z} ; (b) I_{2} leslant 1,45 cdot I_{z}
I_{z}=I_{c}times FCA TIMES FCT
Sendo:
Ip – corrente de projeto (A)
In – corrente nominal do dispositivo de proteção (A)
Ic -Capacidade de condução de corrente dos condutores vivos do circuito nas condições de instalação.
Iz – Ic submetido a fatores de correção de agrupamento e ou fatores de correção de temperatura.
I2 – Corrente de atuação efetiva do dispositivo de proteção.
Figura 1: Representação das condições de atuação contra sobrecarga(NBR 5410/2004 item 5.3.4)

### 6.1.3 Proteção contra sobretensões
# Quadros

Colocar aqui os adesivos e criar um anexo para a impressão dos adesivos.

Colocar os tamanhos de quadro metalicos disponiveis, considerados

## Quadro Terminal para Painel Led 2x2 18
### 7.1 Paramentros de projeto
### 7.2 Tabela de Carga
### 7.3 Diagrama Unifilar
#### Monofásico 127 V
#### Monofásico 220 V
### 7.4 Diagrama multifilar
#### Monofásico 127 V
#### Monofásico 220 V
### 7.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 7.6 Lista de materiais
#### Monofásico 127 V
#### Monofásico 220 V
## 8 Quadro Terminal para Painel Led 2x3 m
### ...7.1 Paramentros de projeto
### 7.2 Tabela de Carga
### 7.3 Diagrama Unifilar
#### Monofásico 127 V
#### Monofásico 220 V
### 7.4 Diagrama multifilar
#### Monofásico 127 V
#### Monofásico 220 V
### 7.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 7.6 Lista de materiais
#### Monofásico 127 V
Monofásico 220 V
## 9 Quadro Terminal para Painel Led 3x2 m
### ...7.1 Paramentros de projeto
### 7.2 Tabela de Carga
### 7.3 Diagrama Unifilar
#### Monofásico 127 V
#### Monofásico 220 V
### 7.4 Diagrama multifilar
#### Monofásico 127 V
#### Monofásico 220 V
### 7.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 7.6 Lista de materiais
#### Monofásico 127 V
Monofásico 220 V
## 10 Quadro Terminal para Painel Led 4x2 m
### 10.1 Paramentros de projeto
### 10.2 Tabela de Carga
### 10.3 Diagrama Unifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.4 Diagrama multifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 10.6 Lista de materiais
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
## 11 Quadro Terminal para Painel Led 3x3 m
...10.1 Paramentros de projeto
### 10.2 Tabela de Carga
### 10.3 Diagrama Unifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.4 Diagrama multifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 10.6 Lista de materiais
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
Trifásico 220/380 V
## 12 Quadro Terminal para Painel Led 5x2 m
...10.1 Paramentros de projeto
### 10.2 Tabela de Cargai
### 10.3 Diagrama Unifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.4 Diagrama multifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 10.6 Lista de materiais
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
Trifásico 220/380 V
## 13 Quadro Terminal para Painel Led 4x3 m
...10.1 Paramentros de projeto
### 10.2 Tabela de Carga
### 10.3 Diagrama Unifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.4 Diagrama multifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 10.6 Lista de materiais
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
Trifásico 220/380 V
## 14 Quadro Terminal para Painel Led 6x2 m
...10.1 Paramentros de projeto
### 10.2 Tabela de Carga
### 10.3 Diagrama Unifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.4 Diagrama multifilar
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
#### Trifásico 220/380 V
### 10.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 10.6 Lista de materiais
#### Monofásico 127 V
#### Trifásico 127/220V
#### Monofásico 220 V
Trifásico 220/380 V
## 15 Quadro Terminal para Painel Led 5x3 m
### 15.1 Paramentros de projeto
### 15.2 Tabela de Carga
### 15.3 Diagrama Unifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.4 Diagrama multifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 15.6 Lista de materiais
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
## 16 Quadro Terminal para Painel Led 4x4 m
...15.1 Paramentros de projeto
### 15.2 Tabela de Carga
### 15.3 Diagrama Unifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.4 Diagrama multifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 15.6 Lista de materiais
#### Trifásico 127/220V
Trifásico 220/380 V
## 17 Quadro Terminal para Painel Led 7x3 m
...15.1 Paramentros de projeto
### 15.2 Tabela de Carga
### 15.3 Diagrama Unifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.4 Diagrama multifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 15.6 Lista de materiais
#### Trifásico 127/220V
Trifásico 220/380 V
## 18 Quadro Terminal para Painel Led 9x3 m
...15.1 Paramentros de projeto
### 15.2 Tabela de Carga
### 15.3 Diagrama Unifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.4 Diagrama multifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 15.6 Lista de materiais
#### Trifásico 127/220V
Trifásico 220/380 V
## 19 Quadro Terminal para Painel Led 10x4 m
...15.1 Paramentros de projeto
### 15.2 Tabela de Carga
### 15.3 Diagrama Unifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.4 Diagrama multifilar
#### Trifásico 127/220V
#### Trifásico 220/380 V
### 15.5 Representação geral de disposição dos componentes no quadro terminal
### 15.6 Lista de materiais
#### Trifásico 127/220V
Trifásico 220/380 V

Dados técnicos do projeto

Modelos painel / 1 x 3 (grupo)	Tensão de alimentação	Corrente de projeto
		Cos φ = 1	Cos φ = 0,92
P10 (540 W)	220 V monofásica	7,36	8,00
P8 (630 W)		8,59	9,34
P5 (684 W)		9,33	10,14
P10 (540 W)	127 V monofásica	12,76	13,87
P8 (630 W)		14,88	16,18
P5 (684 W)		16,16	17,56

# Quadro Terminal 2x2
Potência máxima do painel
Corrente de projeto
Modelos painel 2x2:	Tensão de alimentação	Corrente de projeto
		Cos φ = 1	Cos φ = 0,92
QT 2x2 M P10	220 V monofásica	9,82	10,67
QT 2x2 M P8	220 V monofásica	11,45	12,45
QT 2x2 M P5	220 V monofásica	12,44	13,52
QT 2x2 M P10	127 V monofásica	17,01	18,49
QT 2x2 M P8	127 V monofásica	19,84	21,57
QT 2x2 M P5	127 V monofásica	21,54	23,42

Metodo de instalação até o quadro, condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos aparente de seção circular
# Teste de funcionamento e Plano de manutenção
Ensaios obrigatório antes de enviar o quadro
Manutenção para colocar no manual. Talvez somente os alertas.
# Recomendação ou Considerações Finais.